# Kurze Produktbeschreibung der Granulat Topf- und Behälterspülmaschine

# 3 Programme mit Granulat und 3 Programme mit Hochdruckwasser

# Erfüllt Hygieneanforderungen lt. DIN 10512 und NSF/ANSI 3.

# Stundenkapazität: 192 GN 1/1, bis zu 200 mm tief oder 96 GN 2/1, bis zu 200 mm tief

# Kapazität pro Spülprogramm (Topfspülmodus): 8 x GN 1/1, bis zu 200 mm tief oder 4 x GN 2/1
bis zu 200 mm tief

# Beladen auf zwei Ebenen

# Bediendisplay auf Augenhöhe

- Während des Programms wird die Restzeit im Display angezeigt

- Led-Lampe leuchtet auf nachdem der Waschzyklus beendet ist.

# USB Schnittstelle ermöglicht eine Übertragung der Daten zu den 200 letzten Waschzyklen

# ______________________________________________________________________________

# Ausführliche Produktbeschreibung der Granulat Topf- und Behälterspülmaschine

Front-ladende Granulat Topf- und Behälterspülmaschine mit flexibler Beschickung auf zwei Ebenen, basierend auf der für das Topfspülen entwickelten Granulattechnologie.

Effizientes spülen von GN-Behältern (Gastronorm), Töpfen, Schüsseln, Pfannen, Backblechen und Koch-Utensilien.

- Kapazität pro Stunde: 192 GN1/1, bis zu 200 mm tief oder 96 GN2/1, bis zu 200 mm tief

Durch die leistungsstarke mechanische Aktion der Granulattechnik erübrigt sich das Einweichen, Schrubben und das Vorspülen.

Die Steuerung der Wassermenge und -temperatur gewährleistet eine optimale Lebensmittelsicherheit in Übereinstimmung mit der DIN-Norm 10512. Der 40-Sekunden-Klarspülzyklus mit 14 Liter Frischwasser bei 85ºC gewährleistet eine Spülgutoberflächentemperatur von mind. 72ºC und damit eine Desinfektionsleistung von 3.600 HUE (Heat Units Equivalents gem. ANSI/NSF 3).

Es wird eine Klarspülpumpe verwendet um somit die erforderliche Menge an Klarspülwasser sicherzustellen.

Beschreibung der Granule Maxi FreeFlow System

Hochleistungsfähige Topf- und Behälterspülmaschine mit zwei Multikassetten, geeignet für GN-Behälter und Töpfe, Schüsseln, Siebe, Backbleche bzw. gleichwertiges Spülgut. Zwei Kassettenwagen gewährleisten einen effizienten Arbeitsablauf in der Spülküche und einen halbkontinuierlichen Maschinenbetrieb. Die Beladung der Kassetten erfolgt direkt auf dem Wagen. Sämtliche Utensilien können mit dem Wagen zu den Ablageregalen befördert und direkt abgeladen werden. Keine doppelten Handgriffe für jedes einzelne Spülgut erforderlich!

Erhältlich in der folgenden elektrischen Ausführung:

3-ph / 400V / 50Hz / PE*

*Weitere Ausführungen auf Anfrage

Einzigartige Merkmale

- Eliminiert jegliches Vorbehandeln wie Einweichen, Schrubben und Vorspülen

- Geringer Wasserverbrauch: bis zu 60 % Ersparnis im Vergleich zum manuellen Topf- und Behälterspülen

- Geringe Klarspülwassermenge: ab 7 Liter je Spülzyklus

- Niedriger Energieverbrauch: bis zu 60 % Ersparnis im Vergleich zum manuellen Topf- und Behälterspülen

- Geringer Spülmittelbedarf: bis zu 60 % Ersparnis im Vergleich zum manuellen Topf- und Behälterspülen

- Minimale Gerätestellfläche von 1,5 m2

- Kleinere Menge an Töpfen und Behältern wird in der Küche benötigt aufgrund der Wascheffizienz

- Stundenkapazität (Töpfe/Behälter): 192 GN1/1 bis zu 200 mm tief

- Außerordentliche Kapazität: je Spülzyklus 8 GN 1/1 oder 4 GN2/1 oder 16 GN 1/2 (ohne Sonderzubehör)

- Erfüllt Hygieneanforderungen lt. DIN 10512 und ANSI/NSF 3

- Ergonomisch: Bedienpult in Augenhöhe

- 3 Programme mit Granulat und 3 Programme mit Hochdruckwasser

# während des Programms wird die Restzeit im Display angezeigt

- Led-Lampe leuchtet auf nachdem der Waschzyklus beendet ist.

# USB Schnittstelle ermöglicht eine Übertragung der Daten zu den 200 letzten Waschzyklen

Konstruktionsmaterial

- Waschkabine und Spültank aus hochqualitativem Edelstahl (EN 1.4301)

Hygiene / HACCP

- Der 40-Sekunden-Klarspülzyklus mit 14 Liter Frischwasser bei 85ºC gewährleistet eine Spülgutoberflächentemperatur von mind. 72ºC. Die Desinfektionsleistung von 3600 HUE entspricht ANSI/NSF.

- Der 20-Sekunden-Klarspülzyklus mit 7 Liter Frischwasser bei 85ºC (Eco-Programm) gewährleistet eine hohe Spülgutoberflächentemperatur. Desinfektionsleistung erfüllt DIN 10512 Standard.

Zwei integrierte Systeme zur Aufzeichnung von Hygiene-/HACCP- und Betriebsdaten.

- Auf dem Display des Bedienpults können Daten zu den 200 letzten Zyklen eingesehen werden:

- Datum/Uhrzeit

- Programmwahl: E = Eco (Sparprogramm); S = Short (Kurzprogramm); N = Normalprogramm

- Granulatwaschgänge sind mit “G” gekennzeichnet

- Durchschnittliche Temperatur im Waschtank während dem Zyklus, z. B. „65“

- Durchschnittliche Temperatur im Klarspültank während dem Klarspülvorgang, z. B. „85“

- “OK“ zeigt die korrekte Klarspülwassermenge an

# Anzeige von Fehlercodes

# USB Schnittstelle ermöglicht eine Übertragung der Daten zu den 200 letzten Waschzyklen

Eingebaute Intelligenz – GD Memo™

- Wenn ein Wasser- bzw. Granulatwechsel oder eine Wartung fällig ist, erscheint eine entsprechende Meldung.

Spülmittel / Klarspüler

230 V AC Signale in separatem Verteilerkasten für Spülmittel, Klarspüler, Dosiervorrichtung und Sonden.

PowerGranules®

- Die Maschine arbeitet mit 16 Liter langlebigem Granulat, den sog. PowerGranules® aus dem Kopolymer Polyoxymethylen (POM). Die PowerGranules® wurden speziell für GRANULDISK Maschinen entwickelt.

- Eine Ladung PowerGranules® reicht für bis zu 20.000 GN1/1 Behälter bzw. gleichwertiges Spülgut.

- Der Kunststoff der PowerGranules® ist geprüft vom FDA und für die Verwendung in Verbindung mit Lebensmitteln zugelassen.

| Technische Daten: |  |
| --- | --- |
| Rückflussverhinderer: | Type AB mit Luftspalt entsprechend EN 1717. |
| Zertifizierungen/Zulassungen: Unternehmenszertifizierungen: | Maschine wird hergestellt entsprechend den Hygienerichtlinien DIN 10512. CE ISO 9001: 2015 ISO 14001:2015 |
| Maschinenabmessungen: | 1452 (Breite) x 1089 (Tiefe) x 2029+/-25 mm |
| Gewicht (voll beladen): | 666 kg |
| Gewicht (leer): | 485 kg |
| Kapazität (Topf- und Behälterspülen): | Pro Stunde 192 GN 1/1 bis zu 200 mm tief. Töpfe mit max. Durchmesser Ø 700 mm und 380 mm tief oder Ø 470 mm und 450 mm tief – oder entsprechend anderes Spülgut. |
| Ladeabmessungen: | Topf-/Behälterspülen Gestellformat für max. Abmessungen beim Laden: Korb Ø 610 mm, max. Ladehöhe 550 mm. |
| Ladevolumen: | 450 l |
| Spülprogramme (Topf-/Behälterspülen): | ECO-Programm: 2:30 Min. mit und ohne Granulat Kurz-Programm: 4:40 Min. mit Granulat, 3:40 Min. ohne Granulat |
|  | Normal-Programm: 6:40 Min. mit Granulat, 5:40 Min. ohne Granulat |
|  | *Bei Dampfreduktion 1 Minute länger bei Kurz- und Normalprogramm. |
| Lade-/Entladehöhe: | ca. 1000 mm |
| Bodenfreiheit: | 140 ± 25 mm |
| Lichte Höhe (Dach): | 2 100 mm |
| Waschwassertank: | 165 l Wasser |
| Waschwassertemperatur: | 65°C |
| Klarspülwasservolumen: | 14 l je Klarspülzyklus gemäß der Hygienenorm von NSF/ANSI-3 7 l je Klarspülzyklus (ECO-Programm) gemäß DIN 10512 |
| Klarspülwassertemeratur: | 85 °C |
| Warmwasserverbrauch (max. Bedarf bei Befüllung): | 25 l/min |
| Wasseranschluss: Warmwasserdruck: | DN 20 mm (3/4” Aussengewinde) 1 – 6 bar bei geöffnetem Maschineneinlassventil |
| Kaltwasserdruck: | 1 – 6 bar bei geöffnetem Maschineneinlassventil* *3 – 6 bar erforderlich für Kaltwasser, wenn ausgestattet mit Dampfreduktion |
| Wasserhärte: | 3 bis 10°dH |
| Füll- und Aufwärmzeit: | ca. 20 Min (40 A Warmwasseranschluss) |
| Abflussanschluss: | Polyethylen Rohr – 32 mm |
| Dauer des Ablaufvorgangs: | ca. 5 Min. |
| Bodenablauf: | Erforderliche Mindestkapazität 50 l/Min. |
| Rückflussverhinderer: | EN 1717 / Rückflussverhinderer vom Typ AB mit Luftspalt gemäß EN 13077. |
| Granulatmenge: | 16 Liter |
| Spannung: | 3-phasig, geerdet / 400 V / 50Hz / PE |
| Absicherung: | 40 A (400V/50Hz Warmwasser) |
| Schutzgehäuse: | IPX 5 |
| Max. Leistung: | 21 kW |
| Pumpenmotor: | 2 x 2,2 kW |
| Tankelement: | 16 kW |
| Spültankelement: | 16 kW |
| Empfohlene Entlüftungs- leistung: | Abzugshaube mit einer Leistung von 700 m3/Std. Bei Ausstattung mit Dampfreduktion 200 m3/Std. |
| Schalldruckpegel einer beladenen Maschine mit Granulat: | < 70 dB(A) gem. ISO 11203 Standard |

# ___________________________________________________________________________________