# Kurze Produktbeschreibung

# Kombinierte Geschirrspül- und Topfspülmaschine mit Granulat.

# Ausführung All-in-One Edition. Deckt das gesamte Geschirrspülen und Topfspülen für Küchen mit bis zu 300 Mahlzeiten/Tag oder rund 150 Mahlzeiten pro Essen ab. Kapazität pro Spülprogramm: 6 + 1 GN 1/1 oder 1 Geschirrspülkorb 500x500 mm.

# Beseitigt die Gefahr, dass Teller, Tassen oder Gläser von Granulat zerbrochen werden durch einen Sensor, der automatisch erfasst, ob es ein Topf- oder Geschirrspülkorb ist.

# Um schweres Heben zu reduzieren, wurde das Gewicht des Topfspülkorbs auf max. 5 kg begrenzt.

# Kraftvolles Topfspülen mit speziell entwickelten Sprühdüsen für optimale Spülergebnisse: 2,6 kW-Pumpe.

# Um ein hygienisch sauberes Spülergebnis zu erzielen, gibt es speziell entwickelte Sprühdüsen, die Granulat und Wasser unter Hochdruck liefern.

# Die HACCP-Logdatei wird über einen USB-Port oder das Display gelesen.

# Hygienerichtlinien entsprechen DIN 10512 und NSF/ANSI-3.

# ______________________________________________________________________________

# Ausführliche Produktbeschreibung der Kombinierten Granulat Topf- und Behälterspüler & Geschirrspüler – All-in-One Edition

Granulat Topf- und Behälterspülmaschine mit automatischer Haube. Flexible Beschickung, basierend auf der für das Topfspülen entwickelten Granulat Technologie.

# Granule Combi® All-In-One Edition funktioniert als die einzige Spülmaschine für Töpfe & Behälter sowohl als für Geschirr. Die Spülmaschine hat eine Kapazität um eine Hauben Spülmaschine für 30 Körbe/Std zu ersetzen. Geschirr wird mit 500x500 mm Standardkörben gespült. Spezialkorb wird für Töpfe & Behälter verwendet.

# Sensortechnik ermöglicht eine automatische Spülguterkennung und Auswahl des Topfspül- oder Geschirrspülmodus (Combimodus). Für den Nutzer besteht kein Risiko das falsche Programm und auch nicht die Notwendigkeit ein separates Programm für das Geschirrspülen zu wählen.

Effizientes spülen von GN-Behältern, Töpfen, Schüsseln, Pfannen, Backblechen und Koch-Utensilien.

- Kapazität pro Stunde: 161 GN1/1 oder bis zu 180 Töpfe.

- Kapazität pro Stunde im Geschirrmodus: 30 Körbe.

Durch das leistungsstarke mechanische Spülen der Granulat Technik erübrigt sich das Einweichen, Schrubben und das Vorspülen.

Die Steuerung der Wassermenge und -temperatur gewährleistet eine optimale Lebensmittelsicherheit in Übereinstimmung mit der DIN-Norm 10512. Der 40-Sekunden-Klarspülzyklus mit 8 Liter Frischwasser bei 85ºC gewährleistet eine Spülgutoberflächentemperatur von mind. 72ºC und damit eine Desinfektionsleistung von 3.600 HUE (Heat Units Equivalents gem. ANSI/NSF 3).

Es wird eine Klarspülpumpe verwendet, um somit die erforderliche Menge an Klarspülwasser sicherzustellen.

Erhältlich in den folgenden elektrischen Ausführungen:

3 AC 400V – 50Hz
3 AC 415V – 50Hz

Einzigartige Merkmale

# Kombinierte Geschirrspül- und Topfspülmaschine mit Granulat.

# Ausführung All-in-One. Deckt das gesamte Geschirrspülen und Topfspülen für Küchen mit bis zu 300 Mahlzeiten/Tag oder rund 150 Mahlzeiten pro Essen ab. Kapazität pro Spülprogramm: 6 + 1 GN1/1 oder 1 Geschirrspülkorb 500x500 mm.

# Beseitigt die Gefahr, dass Teller, Tassen oder Gläser von Granulat zerbrochen werden. Sensor, der automatisch erfasst, ob es ein Topf- oder Geschirrspülkorb ist.

# Um schweres Heben zu reduzieren, wurde das Gewicht des Topfspülkorbs auf max. 5 kg begrenzt.

# Kraftvolles Topfspülen mit speziell entwickelten Sprühdüsen für optimale Spülergebnisse: 2,6 kW-Pumpe.

# Um ein hygienisch sauberes Spülergebnis zu erzielen, gibt es speziell entwickelte Sprühdüsen, die Granules und Wasser unter Hochdruck liefern.

# Die HACCP-Logdatei wird über einen USB-Port oder das Display gelesen.

# Hygienerichtlinien entsprechen DIN 10512 und NSF/ANSI-3.

Konstruktionsmaterial

- Waschkabine und Spültank werden in Schweden hergestellt.Der Edelstahl ist ein hochqualitatives Produkt laut EN 1.4301.

Hygiene / HACCP

- Der 40-Sekunden-Klarspülzyklus mit 8 Liter Frischwasser bei 85ºC gewährleistet eine Spülgutoberflächentemperatur von mind. 72ºC. Die Desinfektionsleistung von 3600 HUE entspricht ANSI/NSF 3.

Der 20-Sekunden-Klarspülzyklus mit 4 Liter Frischwasser bei 85ºC (Sparprogramm) gewährleistet eine Desinfektionsleistung, die DIN 10512 Standard entspricht.

Zwei integrierte Systeme zur Aufzeichnung von Hygiene-/HACCP- und Betriebsdaten.

- Auf dem Display des Bedienpults können Daten zu den 200 letzten Zyklen eingesehen werden:

- Datum/Uhrzeit

- Programmwahl: E = Eco (Sparprogramm); S = Short (Kurzprogramm); N = Normalprogramm

- Granulatwaschgänge sind mit “G” gekennzeichnet

- Durchschnittliche Temperatur im Waschtank während dem Zyklus, z. B. „65“

- Durchschnittliche Temperatur im Klarspültank während dem Klarspülvorgang, z. B. „85“

- “OK“ zeigt die korrekte Klarspülwassermenge an

- Anzeige von Fehlercodes

- Die 200 letzten Spüldaten können per USB heruntergeladen werden

Eingebaute Intelligenz – GD Memo™

- Wenn ein Wasser- bzw. Granulat Wechsel oder eine Wartung fällig ist, erscheint eine entsprechende Meldung.

Spülmittel / Klarspüler

230 V AC Signale in separatem Verteilerkasten für Spülmittel, Klarspüler, Dosiervorrichtung und Sonden.

PowerGranules®

- Die Maschine arbeitet mit 8 Liter langlebigem Granulat, den sog. PowerGranules® aus Kopolymer Polyoxymethylen (POM). Die PowerGranules® wurden speziell für GRANULDISK Maschinen entwickelt.

- Eine Ladung PowerGranules® reicht für ganze 20.000 GN1/1 Behälter bzw. gleichwertiges Spülgut.

- Der Kunststoff des Granulats ist geprüft vom FDA und für die Verwendung in Verbindung mit Lebensmitteln zugelassen.

| Technische Daten: |  |
| --- | --- |
| Rückflussverhinderer: | Type AB mit Luftspalt entsprechend EN 1717. |
| Zertifizierungen/Zulassungen: Unternehmenszertifizierungen: | CE ISO 9001: 2015 ISO 14001:2015 |
| Maschinenabmessungen: | 850 (Breite) x 1002 (Tiefe) x 2340+/-25 mm (Höhe mit geöffneter Haube) 1730 +/- 25 mm (Höhe mit geschlossener Haube) |
| Gewicht (voll beladen): | 416 kg |
| Gewicht (leer): | 323 kg |
| Kapazität (Topf- und Behälterspülen): Kapazität (Geschirrspülen)pro Stunde: | pro Stunde 161 GN 1/1 65 mm Normal: 33 Standardkörbe (500x500 mm) Max: 40 Standardkörbe (500x500 mm) |
| Ladeabmessungen: | Topf-/Behälterspülen Gestellformat für max. Abmessungen beim Laden: Korb Ø 700 mm, max. Ladehöhe 570 mm. |
| Ladevolumen: | 220 l |
| Spülprogramme (Topf-/Behälterspülen): | ECO-Programm: mit/ohne Granulat 2:20 Min. |
|  | Kurzprogramm: mit Granulat 3:30 Min., ohne Granulat 2:50 Min. |
| Spülprogramme (Combimodus): | Normalprogramm: mit Granulat 5:30 Min., ohne Granulat 4:50 Min. ECO-Programm: 1:30 Min. Kurzprogramm: 2:00 Min. |
|  | Normalprogramm: 2:30 Min. |
| Lade-/Entladehöhe: | ca. 1.100 mm |
| Bodenfreiheit: | 170 ± 25 mm |
| Lichte Höhe (Dach): | 2.340 mm |
| Waschwassertank: | 83 l Wasser |
| Waschwassertemperatur: | 65 °C |
| Klarspülwasservolumen: | 8 l je Klarspülzyklus entspricht der Hygienenorm von 3600 HUE (NSF/ANSI-3) 4 l je Klarspülzyklus (ECO-Programm) entspricht der Hygienenorm von DIN 10512 |
| Klarspülwassertemperatur: | 85 °C |
| Wasserverbrauch (max. Bedarf bei Befüllung): | 15 l/Min. |
| Wasseranschluss: | DN 20 mm (3/4” Aussengewinde) |
| Kaltwasserdruck: | 1 – 6 bar / bei geöffnetem Maschineneinlassventil* *3 – 6 bar erforderlich für Kaltwasser, wenn ausgestattet mit Dampfreduktion |
| Wasserhärte: | 3 bis 7 °dH |
| Füll- und Aufwärmzeit: | ca. 40 Min. |
| Abflussanschluss: | Polyethylen Rohr – 32 mm |
| Dauer des Ablaufvorgangs: | ca. 5 Min. |
| Bodenablauf: | Erforderliche Mindestkapazität 50 l/Min. |
| Rückflussverhinderer: | EN 1717 / Rückflussverhinderer vom Typ AB mit Luftspalt gemäß EN 13077. |
| Granulatmenge: | 8 Liter |
| Spannung: | 3-phasig, geerdet, 400 V / 415 V / 50 Hz |
| Absicherung: | 32 A |
| Schutzgehäuse: | IPX 5 |
| Max. Leistung: | 17,6 kW |
| Pumpenmotor: | 2,6 kW |
| Tankelement: | 14 kW |
| Spültankelement: | 14 kW |
| Empfohlene Entlüftungs- leistung: | Abzugshaube mit einer Leistung von 500 m3/Std. Bei Ausstattung mit Dampfreduktion 150 m3/Std. |
| Schalldruckpegel einer beladenen Maschine mit Granulat: | < 70 dB(A) gem. ISO 11203 Standard |