# Kurze Produktbeschreibung der Granulat Topf- und Behälterspülmaschine

# 3 Programme mit Granulat und 3 Programme mit Hochdruckwasser

# Erfüllt Hygieneanforderungen lt. DIN 10512 und NSF/ANSI 3.

# Stundenkapazität: 180 GN1/1

# Kapazität pro Spülprogramm (Topfspülmodus): 6 x GN 1/1, 65 mm tief oder bis zu 12 x kleinere Behälter (wird direkt im Spülkorb beladen, kein zusätzliches Zubehör erforderlich)

- Bediendisplay auf Augenhöhe

- während des Programms wird die Restzeit im Display angezeigt

- Led-Lampe leuchtet auf nachdem der Waschzyklus beendet ist.

# ______________________________________________________________________________

# Ausführliche Produktbeschreibung der Granulat Topf- und Behälterspülmaschine

Front-ladende Granulat Topf- und Behälterspülmaschine mit flexibler Beschickung, basierend auf der für das Topfspülen entwickelten Granulattechnologie.

Effizientes spülen von GN-Behältern (Gastronorm), Töpfen, Schüsseln, Pfannen, Backblechen und Koch-Utensilien.

- Kapazität pro Stunde: 180 GN 1/1

Durch die leistungsstarke mechanische Aktion der Granulattechnik erübrigt sich das Einweichen, Schrubben und das Vorspülen.

Die Steuerung der Wassermenge und -temperatur gewährleistet eine optimale Lebensmittelsicherheit in Übereinstimmung mit der DIN-Norm 10512. Der 40-Sekunden-Klarspülzyklus mit 6 Liter Frischwasser bei 85ºC gewährleistet eine Spülgutoberflächentemperatur von mind. 72ºC und damit eine Desinfektionsleistung von 3.600 HUE (Heat Units Equivalents gem. ANSI/NSF 3).

Es wird eine Klarspülpumpe verwendet, um somit die erforderliche Menge an Klarspülwasser sicherzustellen.

Erhältlich in den folgenden elektrischen Ausführungen:

3 AC 400V – 50Hz
3 AC 415V – 50Hz
3 AC 230V – 50Hz

Einzigartige Merkmale

- Eliminiert jegliches Vorbehandeln wie Einweichen, Schrubben und Vorspülen

- Geringer Wasserverbrauch: bis zu 60 % Ersparnis im Vergleich zum manuellen Topf- und Behälterspülen

- Geringe Klarspülwassermenge: ab 4 Liter je Spülzyklus

- Niedriger Energieverbrauch: bis zu 60 % Ersparnis im Vergleich zum manuellen Topf- und Behälterspülen

- Geringer Spülmittelbedarf: bis zu 60 % Ersparnis im Vergleich zum manuellen Topf- und Behälterspülen

- Minimale Gerätestellfläche von 1 m2

- Kleinere Menge an Töpfen und Behältern wird in der Küche benötigt aufgrund der Wascheffizienz

- Stundenkapazität (Töpfe/Behälter): 180 GN 1/1

- Außerordentliche Kapazität: je Spülzyklus 12 x GN1/6, ¼, 1/9 (ohne Sonderzubehör)

- Erfüllt Hygieneanforderungen lt. DIN 10512 und ANSI/NSF 3

# Bedienpult in der Haube platziert

# 3 Programme mit Granulat und 3 Programme mit Hochdruckwasser

# während des Programms wird die Restzeit im Display angezeigt

Konstruktionsmaterial

- Waschkabine und Spültank aus hochqualitativem Edelstahl (EN 1.4301)

Hygiene / HACCP

- Der 40-Sekunden-Klarspülzyklus mit 6 Liter Frischwasser bei 85ºC gewährleistet eine Spülgutoberflächentemperatur von mind. 72ºC. Die Desinfektionsleistung von 3600 HUE entspricht ANSI/NSF 3.

Der 20-Sekunden-Klarspülzyklus mit 4 Liter Frischwasser bei 85ºC (Sparprogramm) gewährleistet eine hohe Spülgutoberflächentemperatur. Desinfektionsleistung erfüllt DIN 10512 Standard.

Zwei integrierte Systeme zur Aufzeichnung von Hygiene-/HACCP- und Betriebsdaten.

- Auf dem Display des Bedienpults können Daten zu den 200 letzten Zyklen eingesehen werden:

- Datum/Uhrzeit

- Programmwahl: E = Eco (Sparprogramm); S = Short (Kurzprogramm); N = Normalprogramm

- Granulatwaschgänge sind mit “G” gekennzeichnet

- Durchschnittliche Temperatur im Waschtank während dem Zyklus, z. B. „65“

- Durchschnittliche Temperatur im Klarspültank während dem Klarspülvorgang, z. B. „85“

- “OK“ zeigt die korrekte Klarspülwassermenge an

# Anzeige von Fehlercodes

# USB Schnittstelle ermöglicht eine Übertragung der Daten zu den 200 letzten Waschzyklen

Eingebaute Intelligenz – GD Memo™

- Wenn ein Wasser- bzw. Granulatwechsel oder eine Wartung fällig ist, erscheint eine entsprechende Meldung.

Spülmittel / Klarspüler

230 V AC Signale in separatem Verteilerkasten für Spülmittel, Klarspüler, Dosiervorrichtung und Sonden.

PowerGranules®

- Die Maschine arbeitet mit 8 Liter langlebigem Granulat, den sog. PowerGranules® aus dem Kopolymer Polyoxymethylen (POM). Die PowerGranules® wurden speziell für GRANULDISK Maschinen entwickelt.

- Eine Ladung PowerGranules® reicht für ganze 15.000 GN 1/1 Behälter bzw. gleichwertiges Spülgut.

- Der Kunststoff der PowerGranules® ist geprüft vom FDA und für die Verwendung in Verbindung mit Lebensmitteln zugelassen.

| Technische Daten: |  |
| --- | --- |
| Rückflussverhinderer: | Type AB mit Luftspalt entsprechend EN 1717. |
| Zertifizierungen/Zulassungen: Unternehmenszertifizierungen: | Maschine wird hergestellt entsprechend den Hygienerichtlinien DIN 10512. CE ISO 9001: 2015 ISO 14001:2015 |
| Maschinenabmessungen: | 1024 (Breite) x 1315(Tiefe) x 2034+/-25 (Höhe mit geöffneter Haube) 1730 +/- 25 mm (Höhe mit geschlossener Haube) |
| Gewicht (voll beladen): | 381 kg |
| Gewicht (leer): | 257 kg |
| Kapazität (Topf- und Behälterspülen): | Pro Stunde 180 GN 1/1 65 mm/h. |
| Ladeabmessungen: | Topf-/Behälterspülen Gestellformat für max. Abmessungen beim Laden: Korb Ø 700 mm, max. Ladehöhe 570 mm. |
| Ladevolumen: | 220 l |
| Spülprogramme (Topf-/Behälterspülen): | ECO-Programm: 2 Min. mit und ohne Granulat Short programme: 3 Min. mit Granulat, 2:30 Min. ohne Granulat Normalprogramm: 5 Min. mit Granulat, 4:30 Min. ohne Granulat |
| Lade-/Entladehöhe: Bodenfreiheit: | ca. 900 mm +/- 25 mm 170 ± 25 mm |
| Lichte Höhe (Dach): | 2100 mm |
| Waschwassertank: | 108 l Wasser |
| Waschwassertemperatur: | 65°C |
| Klarspülwasservolumen: | 6 l je Klarspülzyklus gemäß der Hygienenorm von 3600 HUE (NSF/ANSI-3) 4 l je Klarspülzyklus (ECO-Programm) gemäß DIN 10512 |
| Klarspülwassertemeratur: | 85 °C |
| Kaltwasserverbrauch (max. Bedarf bei Befüllung): | 15 l/min |
| Wasseranschluss: | DN 20 mm (3/4” Aussengewinde) |
| Kaltwasserdruck: | 1 – 6 bar / bei geöffnetem Maschineneinlassventil* *3 – 6 bar erforderlich für Kaltwasser, wenn ausgestattet mit Dampfreduktion |
| Wasserhärte: | 3 bis 7 °dH |
| Füll- und Aufwärmzeit: | ca. 40 Min |
| Abflussanschluss: | Polyethylen Rohr – 32 mm |
| Dauer des Ablaufvorgangs: | ca. 5 Min. |
| Bodenablauf: | Erforderliche Mindestkapazität 50 l/Min. |
| Rückflussverhinderer: | EN 1717 / Rückflussverhinderer vom Typ AB mit Luftspalt gemäß EN 13077. |
| Granulatmenge: | 8 Liter |
| Spannung: | 3-phasig, geerdet, 230V / 400 V / 415 V / 50 Hz |
| Absicherung: | 32 A |
| Schutzgehäuse: | IPX 5 |
| Max. Leistung: | 16,5 kW |
| Pumpenmotor: | 2,2 kW |
| Tankelement: | 14 kW |
| Spültankelement: | 14 kW |
| Empfohlene Entlüftungs- leistung: | Abzugshaube mit einer Leistung von 500 m3/Std. Bei Ausstattung mit Dampfreduktion 150 m3/Std. |
| Schalldruckpegel einer beladenen Maschine mit Granulat: | < 70 dB(A) gem. ISO 11203 Standard |

# ___________________________________________________________________________________