# Kort beskrivning av Granuldisk grovdiskmaskin

# 3 program med Granuler, 3 program med vatten med högt tryck, plus 3 findiskprogram

# Uppfyller hygienriktlinjerna och normerna enligt DIN 10534 och NSF/ANSI 3

# Teoretisk kapacitet (per timme): 168 GN 1/1 eller 40 diskkorgar för disk

# Kapacitet per program (grytor och kantiner): 6+1 x GN 1/1, upp till 65 mm djup, eller 3 GN 1/1 200 mm djup + 3 GN 1/1 65 mm djup. Eller upp till 12 x små kantiner, laddas direkt i korgen utan några extra tillbehör.

- En sensor detekterar automatiskt om det är en grovdisk- eller en findiskkorg som sätts i maskinen och väljer lämpligt program – ingen risk att operatören väljer fel program och förorsakar skador.

# Operatörspanelen placerad i ögonhöjd

# Korglyft för att undvika tunga lyft när korgen ska tas ut från maskinen

- Nedräkning av återstående tid visas på displayen under programmet

- LED-lampor visar när diskcykeln är avslutad

- HACCP-logg som nås via USB-port eller displayen

# ______________________________________________________________________________

# Fullständig produktbeskrivning av Granuldisk grovdiskmaskin

Frontmatad kombinerad Granuldisk diskmaskin för grytor, kantiner och köksredskap. Flexibelt roterande disksystem baserat på granulatgrovdisktekniken. Den kraftfulla mekaniska bearbetningen av granulerna eliminerar behovet av blötläggning, skrubbning och fördisk.

Effektiv diskning av GN (Gastronorm) kantiner, grytor, skålar, bleck, bakplåtar och köksredskap. Dessutom är det möjligt att diska diskgods som displayformar, skålar, porslin och andra köksredskap med lägre vattentryck.

Unika funktioner

- Eliminerar helt behovet av blötläggning, skrubbning eller fördisk av grovdisk

- Låg vattenförbrukning, ger en genomsnittlig besparing på 70 % jämfört med att diska grovdisk för hand

- Låg sköljvolym, från 4 liter per diskcykel

- Låg energiförbrukning, upp till 70 % lägre jämfört med om grovdisken skulle ha diskats för hand

- Låg diskmedelsförbrukning, upp till 60 % lägre jämfört med att diska grovdisk för hand

- Maskinen behöver endast 1 m2  installationsyta

- Kapacitet grovdisk: 168 GN 1/1 per timme (teoretiskt), 126 GN 1/1 per timme inklusive hantering

# Kapacitet per program (grytor och kantiner): 6+1 x GN 1/1, upp till 65 mm djup, eller 3 GN 1/1 200 mm djup + 3 GN 1/1 65 mm djup. Eller upp till 12 x småkantiner, laddas direkt i korgen utan att det behövs några extra tillbehör

- Unik kapacitet: 12 x GN 1/6, 1/4, 1/9, per diskcykel (utan några extra tillbehör)

- Kapacitet findisk: 40 diskkorgar per timme (teoretiskt), 33 diskkorgar inklusive hantering

- En sensor detekterar automatiskt om det är en grovdisk- eller en findiskkorg som sätts i maskinen och väljer lämpligt program – ingen risk att operatören väljer fel program och förorsakar skador.

- Uppfyller hygienriktlinjerna och normerna enligt DIN 10534 och NSF/ANSI 3

- Operatörspanelen placerad i ögonhöjd

- Den nedre luckan fungerar även som arbetsyta för lastning och tömning

# Korglyft för att undvika tunga lyft när maskinen ska tas ut från maskinen

# 3 program med Granuler, 3 program med vatten med högt tryck, plus 3 findiskprogram

- Nedräkning av återstående tid visas på displayen under programmet

Material i konstruktionen

- Diskkabin och disktank är tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål, EN 1.4301. En hög andel återvunnet material används i alla delar av produkten.

Hygien/HACCP

Livsmedelssäkerhet garanteras genom en kontrollerad mängd sköljvatten som håller hög temperatur, vilket gör att hygienkraven uppfylls.

- Sköljning med 6 liter färskvatten med en temperatur av 85 °C i 40 sekunder (kort och normalt program) garanterar en yttemperatur på minst 72 °C på diskgodset. Desinfektion överensstämmer med NSF/ANSI 3 (når 3600 HUE).

- Sköljning med 4 liter färskvatten med en temperatur av 85 °C i 20 sekunder (ECO program) garanterar en hög yttemperatur på diskgodset. Desinfektionen uppfyller kraven enligt standarden DIN 10534.

Två integrerade system för hygiene/HACCP och information om driftsdata

- De senaste 200 diskcyklerna kan läsas av via maskindisplayen.

- Möjlighet att ladda ner loggdata via USB-port, de senaste 200 diskcyklerna kan avläsas.

Tillgängliga data:

- Datum/tid

- Typ av program, ECO/Kort/Normal eller PLUS-läge ECO/Kort/Normal

- Diskning med Granuler markeras med ett ”G”

- Medeltemperaturen i disktanken under cykeln markeras med t.ex. ”65”

- Medeltemperaturen i sköljtanken under sköljning markeras med t.ex. ”85”

- ”OK” anger rätt sköljvattenvolym uppnåddes.

- Felkoder

- Ackumulerade värden för vatten- och energiförbrukning

Inbyggd intelligens – GD Memo™

Indikeringar och påminnelser för operatören när det är dags att 1) byta PowerGranules, 2) byta vattnet i disktanken eller 3) dags för planerad service.

Disk- och sköljmedel

För ett bra och hygieniskt diskresultat behöver maskinen både disk- och sköljmedel. 230 VAC-signaler finns i separat anslutningslåda för diskmedel, spolglans, doseringsutrustning och sonder.

PowerGranules®

- Grovdiskmaskinen använder 8 liter PowerGranules®, som är mycket drygt.

- PowerGranules är framställda av POM (copolymeren PolyOxyMetylen).

- Materialet i PowerGranules® är godkänt för att användas i kontakt med livsmedel.

- PowerGranules® är utvecklat speciellt för användning i GRANULDISK:s maskiner.

- En omgång av de slitstarka Granulerna återanvänds i grovdiskmaskinen under i genomsnitt 2500 diskcykler, och kan diska upp till 15 000 GN 1/1 eller motsvarande i annat diskgods.

PowerGranules BIO®

- Som ett mer miljövänligt alternativ till PowerGranules® kan grovdiskmaskinen användas med 8 liter biologiskt nedbrytbara PowerGranules BIO®

- PowerGranules BIO® är tillverkade av biologiskt nedbrytbara estrar, kalciumkarbonat och rapsolja.

- Materialet i PowerGranules BIO® är godkänt för att användas i kontakt med livsmedel.

- PowerGranules BIO® är utvecklat speciellt för användning i GRANULDISK:s maskiner.

- En omgång av de slitstarka Granulerna återanvänds i grovdiskmaskinen under i genomsnitt 2500 diskcykler, och kan diska upp till 15 000 GN 1/1 eller motsvarande i annat diskgods.

Tekniska data

| ALLMÄNT. |
| --- |
| Utformning | Frontladdad med roterande diskkorg |
| Yttermått (H x B x D - öppen lucka) | 2 079 mm (± 25) x 1 025 mm x 1 317 mm |
| Diskvolym | 220 liter (ø 700 mm x H 570 mm) |
| Vikt (fylld/tom) | 465 kg / 331 kg |
| Disktankens volym | 108 liter |
| Sköljvattenvolym | 4 liter (ECO-program) 6 liter (kort/normalt program) |
|  | 6 liter krävs för att uppnå 3 600 HUE i enlighet med NSF/ANSI 3. |
| Sköljvattenvolym PLUS-läge | 4 liter |
| Granulatvolym | 8 liter |
| Diskvattnets temperatur | 65 °C |
| Sköljvattnets temperatur | 85 °C |
| Ljudtrycksnivå (granulatdiskläge) | 70 dB(A) |
| PROGRAM OCH KAPACITET. |
| Diskprogram med Granuler | ECO: 2 min, 30 sek (+70 sek m. EcoExchanger-tillval) |
|  | Kort: 3 min, 30 sek (+70 sek m. ångreducering, eller +80 sek m. EcoExchanger-tillval) |
|  | Normal: 5 min, 30 sek (+70 sek m. ångreducering, eller +80 sek m. EcoExchanger-tillval) |
| Diskprogram utan Granuler | ECO: 2 min, 30 sek (+70 sek m. EcoExchanger-tillval) |
|  | Kort: 2 min, 40 sek (+70 sek m. ångreducering, eller +80 sek m. EcoExchanger-tillval) |
|  | Normal: 4 min, 40 sek (+70 sek m. ångreducering, eller +80 sek m. EcoExchanger-tillval) |
| Diskprogram PLUS-läge (porslinsdisk) | ECO: 1 min, 30 sek (+70 sek m. EcoExchanger-tillval) |
|  | Kort: 2 min (+50 sek m. ångreducering eller +80 sek m. EcoExchanger-tillval) |
|  | Normal: 2 min, 30 sek (+50 sek m. ångreducering eller +80 sek m. EcoExchanger-tillval) |
| Maximal/normal kapacitet per timme (normal kapacitet inkl. hantering) | Standardversion: 168/126 GN 1/1 eller liknande i annat diskgods FreeFlow Edition: 168/147 GN 1/1 eller liknande i annat diskgods |
| Maximal/normal kapacitet PLUS-läge (500 x 500 mm diskkorg) | 40 korgar/33 korgar |
| Kapacitet per program | 6+1 GN 1/1 65 mm djup eller 3 GN 1/1 upp till 200 mm djup och 3 GN 1/1 upp till 65 mm djup eller liknande i andra grytor. |
| ELANSLUTNING. |
| Spänning | 3~ 400-415 V/50 Hz + PE / 3~ 380 V/50 Hz + PE |
| Säkring (vid effekt 17,2 kW) | 32 A (400/415 V, 380 V) |
| Max. effekt (varm- eller kallvattenanslutning) | 17,2 kW |
| Diskpumpsmotor | 2,2 kW |
| Diskpumpsmotor PLUS-läge | 0,7 kW |
| Sköljpumpsmotor | 0,11 kW |
| Element disktank* | 14 kW |
| Element sköljtank* | 14 kW |
| Inkapslingsklass | IPX5 |
| VATTENANSLUTNING. |
| Hårdhet/anslutning | Total hårdhet: 3-7 °dH, 5-12 °TH, 53-125 PPM / ¾” BSP hankontakt (DN20) |
|  | Obs! Använd inte vatten som är destillerat eller som genomgått omvänd osmos. |
| Anslutning A | 17,2 kW enhet: 1-6 bar, 15 l/min, 5-65 °C (varm eller kall fyllning) |
| Anslutning F (tillval) | 17,2 kW enhet med ångreduktion (tillval): 3-6 bar, 15 l/min, < 20 °C |
|  | 17,2 kW enhet med EcoExchanger (tillval): 1–6 bar, 15 liter/minut, < 20 °C |
| AVLOPP OCH VENTILATION. |
| Ventilation med ångreducering | 200 m³/h |
| Ventilation utan ångreducering | 500 m³/h |
| Ventilation med EcoExchanger® | 100 m³/h |
| Värme som avges till omgivningen med ångreducering (totalt/sensibelt/latent) | 1,7 kW / 0,8 kW / 0,9 kW |
| Värme som avges till omgivningen utan ångreducering (totalt/sensibelt/latent) | 2,4 kW / 0,8 kW / 1,6 kW |
| Värme som avges till omgivningen med EcoExchanger® (totalt/sensibelt/latent) | 1,3 kW / 0,8 kW / 0,5 kW |
| Utloppsrör | Rör Ø 32 mm |
| Avlopp | Kapacitetsbehov 50 l/min. Ingen avloppspump, gravitationsavlopp. |
| Maskinen får inte placeras rakt över en golvbrunn. |
| Diskmedel och sköljmedel | Krävs. 230 VAC-signal kan fås från en separat dosa. Maxlast totalt 0,5 A. |

* Används inte samtidigt